## Slide 1
TASK BRIEFING · 任务布置
需求审查：
下节课需求审查 · 每组 8 分钟
陈述5分钟，问答3分钟
基于计算机视觉的智能机械臂垃圾分拣与管理系统

## Slide 2
需求审查 · 提交物要求
DELIVERABLE · 交什么
需求规格
①
做什么
相机看到 → 算坐标 → 臂动 → 抓起 → 记录
②
不做什么
列出 3 至 5 项明确不做的功能，其中一项得是你们想要但放弃的
③
验收指标
每项功能配一个数字
④
接口契约
三人之间传什么：字段名、类型、单位
⑤
已知风险（兜底机制）
最可能卡住的地方，加卡住时的替代方案，写 3 条
软件开发与测试综合实践 · 需求审查布置

## Slide 3
需求审查 · 指标基线
BASELINE · 验收指标
功能
关键指标
F1 识别
mAP@0.5 / 单帧推理 / 数据集
F2 分拣
工作区 / 成功率 / 单点耗时
F3 看板
页面数 / 数据延迟 / 字段
F4 兜底
演示成功率 / 响应 / 覆盖
软件开发与测试综合实践 · 需求审查布置

## Slide 4
需求审查 · 写法对照
场景
不合格写法
合格写法
识别
识别准确率高
mAP@0.5 ≥ 0.75，单帧 ≤ 150ms
抓取
机械臂能抓起来
工作区内任意位置，连续 10 次成功 ≥ 8 次
看板
做一个 Web 管理页面
4 个页面，事件从写入到展示 ≤ 1s
兜底
识别失败会重试
置信度低于 0.5 转颜色追踪，仍失败则跳过并记日志
分工
张三做视觉，李四做控制
张三交付标注数据集与模型，接口 detect 返回类别与坐标
软件开发与测试综合实践 · 需求审查布置

## Slide 5
需求审查 · 检查清单
CHECKLIST · 八项硬性检查
1
边界
有明确的不做清单
2
可验收
每条功能都有数字
3
接口
三人数据契约已写明
4
数据
样本来源说得清
5
硬件
动作在机械臂能力内
6
兜底
失败路径写了三条
7
排期
从答辩日倒排回来
8
责任
每人交付物可点验
软件开发与测试综合实践 · 需求审查布置
建议1-2页A4纸讲清楚

## Slide 6
需求审查
软件开发与测试综合实践 · 需求审查布置
其他
机械臂可借用
后续报告提交时需注明组内每人贡献占比
建立项目git仓库